# Prvi kolokvijum iz Operativnih sistema 1
Odsek za softversko inženjerstvo
Mart 2010.

1.	(10 poena)

void DMADriver() {
  while (1){
    DMAReq* req;
    // Busy wait for a request:
    while (head==0); 
    // Take a request:
    req = head; 
    head=head->next;
    if (head==0) tail==0;
    req->next=0;
    // Busy wait for a free DMA:
    while ((*dma1Status&1)==0 && (*dma2Status&1)==0);
    // Start DMA:
    if (*dma1Status&1) {
      *dma1Addr=req->addr;
      *dma1Count=req->size;
      *dma1Ctrl=1;
    } else
    if (*dma2Status&1) {
      *dma2Addr=req->addr;
      *dma2Count=req->size;
      *dma2Ctrl=1;
    }
    free(req);
  }
}

2.	(10 poena)

Proces A:

| Ulaz | 0 | 1 | 2 | 3 | ... | FE | FF | 100 | ... | FE03 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost | FE12 | FEFF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | FE | 0 | 2314 | 0 |

Proces B:

| Ulaz | 0 | 1 | 2 | 3 | ... | FE | FF | 100 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost | 0 | 12 | 14 | 01AD | 0 | 22 | 01AE | 0 | 0 |

3.	(10 poena)

| Operacija | Promena konteksta procesa | Promena konteksta niti |
| --- | --- | --- |
| Restauracija programski dostupnih registara procesora za podatke | Da | Da |
| Invalidacija TLB-a čiji ključevi ne sadrže identifikaciju procesa | Da | Ne |
| Invalidacija TLB-a čiji ključevi sadrže identifikaciju procesa | Ne | Ne |
| Restauracija registra koji čuva identifikaciju korisničkog procesa | Da | Ne |
| Restauracija pokazivača na tabelu preslikavanja stranica (PMTP) | Da | Ne |
| Restauracija procesorske statusne reči (PSW) | Da | Da |
| Invalidacija procesorskog keša koji kao ključeve čuva virtuelne adrese | Da | Ne |
| Invalidacija procesorskog keša koji kao ključeve čuva fizičke adrese | Ne | Ne |
| Zatvaranje otvorenih fajlova | Ne | Ne |
| Restauracija pokazivača steka (SP) | Da | Da |

4.	(10 poena)

sys_call:	load	r0, [runningUserProcess]
store	sp, offsSP[r0]
load	r0, [runningKernelThread]
load	sp, offsSP[r0]
iret

5.	(10 poena)

a)(4) Svaka nit napreduje kroz hodnike lavirinta i u svakom koraku, na datom polju u kvadratnom koordinatnom sistemu, radi sledeće. Najpre pogleda da li je pronašla izlaz i ako jeste, ispisuje to i završava se. Zatim od lavirinta dobije najviše tri susedna slobodna polja u koja može da pređe (osim onoga iz koga je stigla). Ako ni jedno od takvih ne postoji, ta nit je udarila u slepi hodnik, pa ispisuje rečenicu „I have reached a dead end and I am giving up“ i gasi se. Inače, ta nit nastavlja da ide prvom dobijenom opcijom, tako da joj je sledeće polje to susedno polje dobijeno kao prva opcija, u tom smeru. Ako postoje druga i treća opcija, onda ova nit kreira nove niti, po jednu za svaku od tih raspoloživih opcija (drugu i treću), tako da te niti nastavljaju od tih susednih polja, u odgovarajućim smerovima.

b)(3)	Četiri niti. Na slici je prikazan jedan mogući raspored puteva kojim tragaju te niti, uz pretpostavku da roditeljska nit nastavlja desnim od mogućih puteva, a potomci ostalim.

c)(3)	Tri puta.