# Drugi kolokvijum iz Operativnih sistema 1
Maj 2011.

1.	(10 poena)

shared var
  a, b : integer := 0;
  sa, sb : semaphore := 0;

process a;			process b;
begin				begin
  loop			  loop
    compute_a(b);		    sa.wait();
    sa.signal();		    compute_b(a);
    sb.wait();		    sb.signal();
  end;			  end;
end;				end;

2.	(10 poena)

void Semaphore::lock () {
  for (int acquired = 0; !acquired;) {
    while (this->isLocked);
    acquired = !test_and_set(this->isLocked);
  }
}

3.	(10 poena)

class DLArray {
public:
  inline DLArray (int size, int blockSize, FHANDLE fromFile);

  inline double get (int i);  // Get element [i]
  inline void   set (int i, double x); // Set element [i]

protected:
  inline void save();
  inline void load(int blockNo);
  inline void fetch(int blockNo);

private:
  FHANDLE file;
  int size, blockSize;
  int curBlock;
  int dirty;
  double* block;
};


DLArray::DLArray (int s, int bs, FHANDLE f) :
  file(f), size(s), blockSize(bs), curBlock(0), dirty(0) {
  block = new double[bs];
  if (block) load(curBlock);
}

void DLArray::save () {
  fwrite(file,curBlock*blockSize,block,blockSize);
  dirty=0;
}


void DLArray::load (int b) {
  curBlock = b;
  fread(file,curBlock*blockSize,block,blockSize);
  dirty = 0;
}

void DLArray::fetch(int b) {
  if (curBlock!=b) {
    if (dirty) save();
    load(b);
  }
}

double DLArray::get (int i) {
  if (block==0 || i<0 || i>=size) return 0; // Exception
  fetch(i/blockSize);
  return block[i%blockSize];
}

void DLArray::set (int i, double x) {
  if (block==0 || i<0 || i>=size) return; // Exception
  fetch(i/blockSize);
  if (block[i%blockSize]!=x) {
    block[i%blockSize]=x;
    dirty=1;
  }
}

4.	(10 poena)

Proces Parent:

PMT

| Page# | Frame# | RWE |
| --- | --- | --- |
| A04h | 23h | 001 |
| BF0h | 14h | 100 |
| C0Ah | 7Ah | 100 |

VMStruct

| StartPage# | Region Length | RWE-Copy-On-Write | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| A00h | 50h | 001-0 | Code Region |
| B00h | FFh | 110-1 | Data Region |
| C00h | 70h | 100-0 | Input Buffer Region |

Proces Child: Sve isto.

Napomena: Primetiti da se u opisanom sistemu bit Copy-On-Write (u daljem tekstu CoW) odnosi na čitav set stranica. Zbog toga ovaj bit nije dovoljan da bi se odredilo da li pri upisu u neku stranicu iz seta, tu stranicu treba kopirati. Stranice koje pri upisu stvarno treba kopirati su one koje pripadaju regionu za koji je postavljen bit CoW i kojima je u trnutku upisa bitom W u PMT zabranjen upis. Kada jednom dođe do upisa i samim tim i do kopiranja stranice, za novu kopiju se setuje bit W u PMT i pri kasnijim upisima u tu stranicu ne treba vršiti kopiranje te stranice bez obzira što stranica pripada regionu za koji je setovan CoW bit. Stoga bi se sistem mogao implementirati tako da se u CoW bit jednom upiše vrednost pri pokretanju procesa i više nikada ne menja. U takvoj varijanti, CoW bit bi čak bio suvišan jer bi uvek imao istu vrednost kao i W bit u VMStruct strukturi.