Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Operativni sistemi 1 (SI2OS1, IR2OS1)

Nastavnik:	prof. dr Dragan Milićev

Odsek:	Softversko inženjerstvo, Računarska tehnika i informatika

Kolokvijum:	Treći, jun 2011.

Datum:	17.6.2011.

Kolokvijum iz Operativnih sistema 1

Kandidat:	_____________________________________________________________

Broj indeksa: ________________  E-mail:______________________________________

Kolokvijum traje 1,5 sat. Dozvoljeno je korišćenje literature.

Zadatak 1	_______________/10			Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 2	_______________/10

Ukupno:	__________/30 = __________% = _________/10

Napomena:	Ukoliko u zadatku nešto nije dovoljno precizno definisano, student treba da uvede razumnu pretpostavku, da je uokviri (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastavi da izgrađuje preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Kod pitanja koja imaju ponuđene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati čitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)

Realizovati u potpunosti klasu DoubleBuffer čiji je interfejs dat. Ova klasa implementira dvostruki bafer. Proizvođač stavlja element tipa Data* pozivom operacije put(), čime se element stavlja u trenutni „izlazni“ bafer od dva interna bafera, dok potrošač uzima elemente iz trenutnog „ulaznog“ bafera pozivom operacije get(). Kada obojica završe sa svojim baferom, baferi zamenjuju uloge. Proizvođač i potrošač su uporedne niti (ne treba ih realizovati), dok je sva potrebna sinhronizacija unutar klase DoubleBuffer. Za sinhronizaciju koristiti semafore.

class Data;

class DoubleBuffer {
public:
  DoubleBuffer (int size);
  void  put (Data*);
  Data* get ();
private:
  ...
};

Rešenje:

2.	(10 poena)

U nekom operativnom sistemu struktura PCB sadrži polje open_files koje je pokazivač na tabelu otovorenih fajlova tog procesa. U toj tabeli (zapravo nizu), svaki ulaz je struktura koja predstavlja deskriptor jednog otvorenog fajla. U toj strukturi postoji celobrojno polje access čija vrednost 1 označava da je dati proces otvorio dati fajl sa pravom na upis, a vrednost 0 označava da je dati proces otvorio dati fajl samo sa pravom na čitanje. Promenljiva tipa FHANDLE predstavlja indeks u tabeli otvorenih fajlova datog procesa u čijem je kontekstu otvaren fajl. Implementirati operaciju check_access() čiji je potpis dat, a koju poziva fajl podsistem u svakom sistemskom pozivu za pristup sadržaju fajla radi provere prava datog procesa na izvršavanje date operacije nad sadržajem fajla. Argument p je pokazivač na PCB procesa koji je izdao sistemski poziv, argument f je identifikator fajla, a argument write ima vrednost 0 ako sistemski poziv zahteva samo čitanje, odnosno vrednost 1 ako sistemski poziv zahteva upis u dati fajl.

int check_access (PCB* p, FHANDLE f, int write);

Rešenje:

3.	(10 poena)

Neki fajl sistem koristi FAT, uz dodatni mehanizam detekcije i oporavka od korupcije ulančanih lista na sledeći način. Kada se FAT kešira u memoriji, vidi se kao niz struktura tipa FATEntry. Ova struktura ima dva celobrojna polja. Polje next je broj ulaza u FAT u kome se nalazi sledeći element u ulančanoj listi; vrednost 0 označava kraj liste. Polje fid ove strukture sadrži identifikator fajla kome pripada taj element liste. U strukturi FCB celobrojno polje id predstavlja identifikator datog fajla, a polje head sadrži redni broj ulaza u FAT koji je prvi element u ulančanoj listi datog fajla.

Implementirati funkciju čiji je potpis dat dole. Ona treba da proveri konzistentnost ulančane liste datog fajla, proverom da li svi elementi liste pripadaju baš tom fajlu. Ukoliko je sve u redu, ova funkcija treba da vrati 1. Ukoliko naiđe na element u listi koji je pogrešno ulančan, odnosno ne pripada tom fajlu (tako što polje fid ne odgovara identifikatoru tog fajla), taj pogrešno ulančani ostatak liste treba da „odseče“ postavljanjem terminatora liste (vrednost 0 u polje next) u poslednji ispravan element liste (ili glavu liste, ako je prvi element pogrešan) i da vrati 0.

FATEntry FAT[...];

int check_consistency (FCB* file);

Rešenje: