# Rešenja drugog kolokvijuma iz
Operativnih sistema 2
Decembar 2007.

1. (10 poena)

void update_lru_regs (PMT pmt, LRU_regs_table lru) {
  static int first_call = 1;
  static page_descr pd_mask = 0; // pd_mask == 000...00
  if (first_call) {
    pd_mask = ~pd_mask;  // pd_mask == 111...11
    pd_mask >>= 1;  // pd_mask == 011...11
    first_call = 0;
  }

  for (int i=0; i<num_of_pages; i++) {
    if (!is_in_mem(pmt[i])) continue;
    lru[i]>>1;  // shift right LRU reg
    lru[i] |= (pmt[i] & (~pd_mask)); // set MSB of LRU reg to the ref. bit
    pmt[i] &= pd_mask;  // reset reference bit
  }
}


int get_victim(PMT pmt, LRU_regs_table lru) {
  int victim = -1;
  lru_reg min = ~0;
  for (int i=0; i<num_of_pages; i++)
    if (!is_in_mem(pmt[i])) continue;
    if (lru[i]<=min) {
      victim = i;
      min = lru[i];
    }
  return victim;
}

2. (10 poena)

#include <stdio.h>
int N = ...;
char* filename = ...;

#pragma align
int array[N];
#pragma align

void main () {
  if (mem_map_file(array,N*sizeof(int),filename)==0) {
    int sum = 0;
    for (int i=0; i<N; i++) sum+=array[i];
    printf("Sum: %d\n“,sum);
  }
}

3. (10 poena)

a)(5) 45, 56, 64, 89, 124, 27, 25

b)(5) 27, 25, 45, 56, 64, 89, 124

4. (10 poena)

U zavisnosti od toga da li se predefinisano mesto na kome postojeći interpreter podrazumevano traži programe za komande može menjati dinamički ili ne (tj. da li postojeći interpreter očitava taj parametar prilikom interpretacije svake komande ili samo prilikom inicijalizacije), kao i u zavisnosti od toga da li nova školjka koristi isti stil (format) komandne linije (komanda u jednoj reči, iza nje parametri) ili sasvim drugačiji format, ovo se može realizovati na nekoliko različitih načina. U svakom od njih, nova školjka aktivira se jednostavno pokretanjem odgovarajućeg programa (koji se u postojećoj školjki vidi kao komanda). U zavisnosti od varijante, ona radi sledeće:

- Ukoliko nova školjka koristi isti format komandne linije, a predefinisano mesto na kome se komande (kao programi) traže u fajl sistemu se može izmeniti dinamički, ovaj program može prosto samo da preusmeri to mesto na direktorijum sa komandama nove školjke. Povratak u staru školjku je komanda nove školjke koja vraća ovaj parametar na staru vrednost.

- U suprotnom, ovaj program je novi interpreter komandne linije koji sam učitava i parsira komandnu liniju sa standardnog ulaza, a onda izvršava komande i ispisuje rezultate na standardni izlaz. Povratak na staru školjku je izlaz iz ovog programa (gašenje procesa novog interpretera).